## Slide 1
HW팀 전달 기능-핀 기준표
STM32L053R8T6 + ATM90E26-YU / 1차 · 2차 제품 기준
1차 기준 | 항목 | 적용 여부 | 비고
계측 | 전압/전류/주파수/유효·무효·피상전력/역률/전력량 | 적용 | ATM90E26 직접 계측
보호 | 과전류 차단 / 과전압 차단 | 적용 | MCU 임계값 판단
통신 | RS-485 polling | 적용 | DCU 통신
제어 | 릴레이 ON/OFF, 대기전력 차단, 스케줄/원격 복구 | 적용 | 펌웨어 로직
표시 | 상태 LED | 미적용 | 2차 반영
연결 구간 | 방식 | 권장 핀 | 비고
MCU ↔ ATM90E26 | SPI1 | PA5, PA6, PA7, PB6, PB7 | SCK/MISO/MOSI/CS/RESET
MCU ↔ DCU | USART2 + RS-485 | PA2, PA3, PA1 | TX/RX/DE-RE
MCU ↔ Relay | GPIO | PB0, PB1 | Drive/Feedback
서비스 UART | USART1 | PA9, PA10 | 디버그/로그
ATM90 확장핀 | GPIO/EXTI | PB10~PB14 | IRQ/WarnOut/ZX/CF1/CF2
2차 기준 | 항목 | 적용 여부 | 비고
표시 | 상태 LED | 적용 | PC8, PC9
확장 | ATM90 보조핀 활용 | 적용 검토 | IRQ/WarnOut/ZX/CF1/CF2
확장 | 누전/영상전류/고조파/아크 | 적용 검토 | 추가 회로 필요
HW팀 확인 요청: MCU 패키지, ATM90E26 SPI1 적용 가능 여부, RS-485 트랜시버 구조, 릴레이 구동/피드백 회로, ATM90 보조핀 반영, 상태 LED(2차), 보호회로 구조 확인