## Slide 1
ATM90E26 핀 순서 정리
필수 핀 기능만 빨간색 / 비필수 및 2차이후는 검정색 / 미정은 미정 표기
1
MMD1
미터링 모드 설정
2
DGND
디지털 GND
3
DVDD
디지털 전원
4
Reset
칩 리셋
5
AVDD
아날로그 전원
6
AGND
아날로그 GND
7
I2P
N line 전류 + 입력 (2차이후)
8
I2N
N line 전류 - 입력 (2차이후)
9
Resv_Low
Reserved, GND 연결
10
I1P
L line 전류 + 입력
11
I1N
L line 전류 - 입력
12
USEL
UART/SPI 선택
13
Vref
기준 전압
14
AGND
아날로그 GND
15
VN
전압 - 입력
16
VP
전압 + 입력
17
WarnOut
경고 출력 (2차이후)
18
CF1
에너지 펄스 출력 (2차이후)
19
CF2
에너지 펄스 출력 (2차이후)
20
IRQ
인터럽트 출력 (2차이후)
21
ZX
영점 통과 출력 (2차이후)
22
OSCI
크리스탈 입력
23
OSCO
크리스탈 출력
24
CS
SPI chip select
25
SCLK
SPI clock
26
SDO/UTX
SPI MISO / UART TX
27
SDI/URX
SPI MOSI / UART RX
28
MMD0
미터링 모드 설정
빨간색: 필수 핀 / 검정색: 비필수, 미정, 2차이후

## Slide 2
ATM90E26 핀 정리표 (1번 ~ 14번)
핀 번호 | 핀명 | 기능 | 사용 계획 | 필수 여부 | 비고
1 | MMD1 | 미터링 모드 설정 | 고정 설정 | 필수 | 하드웨어 strap
2 | DGND | 디지털 GND | 사용 | 필수 | GND
3 | DVDD | 디지털 전원 | 사용 | 필수 | 전원 인가
4 | Reset | 칩 리셋 | MCU GPIO 연결 | 필수 | PB7 권장
5 | AVDD | 아날로그 전원 | 사용 | 필수 | 전원 인가
6 | AGND | 아날로그 GND | 사용 | 필수 | GND
7 | I2P | N line 전류 + 입력 (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 검토
8 | I2N | N line 전류 - 입력 (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 검토
9 | Resv_Low | Reserved, GND 연결 | 사용 | 필수 | 데이터시트 준수
10 | I1P | L line 전류 + 입력 | 사용 | 필수 | 주 전류 채널
11 | I1N | L line 전류 - 입력 | 사용 | 필수 | 주 전류 채널
12 | USEL | UART/SPI 선택 | 고정 설정 | 필수 | 현재는 SPI 사용
13 | Vref | 기준 전압 | 사용 | 필수 | 권장 회로 적용
14 | AGND | 아날로그 GND | 사용 | 필수 | GND

## Slide 3
ATM90E26 핀 정리표 (15번 ~ 28번)
핀 번호 | 핀명 | 기능 | 사용 계획 | 필수 여부 | 비고
15 | VN | 전압 - 입력 | 사용 | 필수 | 전압 측정
16 | VP | 전압 + 입력 | 사용 | 필수 | 전압 측정
17 | WarnOut | 경고 출력 (2차이후) | 미정 | 비필수 | sag / 오류 감시
18 | CF1 | 에너지 펄스 출력 (2차이후) | 미정 | 비필수 | 생산 보정 / 검증
19 | CF2 | 에너지 펄스 출력 (2차이후) | 미정 | 비필수 | 생산 보정 / 검증
20 | IRQ | 인터럽트 출력 (2차이후) | 미정 | 비필수 | 이벤트 기반 처리
21 | ZX | 영점 통과 출력 (2차이후) | 미정 | 비필수 | 릴레이 제어 최적화
22 | OSCI | 크리스탈 입력 | 사용 | 필수 | 데이터시트 권장
23 | OSCO | 크리스탈 출력 | 사용 | 필수 | 데이터시트 권장
24 | CS | SPI chip select | MCU 연결 | 필수 | MCU PB6 권장
25 | SCLK | SPI clock | MCU 연결 | 필수 | MCU PA5 권장
26 | SDO/UTX | SPI MISO / UART TX | MCU 연결 | 필수 | MCU PA6 권장
27 | SDI/URX | SPI MOSI / UART RX | MCU 연결 | 필수 | MCU PA7 권장
28 | MMD0 | 미터링 모드 설정 | 고정 설정 | 필수 | 하드웨어 strap