## Slide 1
HW팀 전달용 선정칩 기준 핀 기능 정리
STM32L053R8T6 + ATM90E26-YU / 2026-04-10
구분 | 선정부품 | 패키지 | 비고
MCU | STM32L053R8T6 | LQFP64 | 현재 기준 MCU
계량칩 | ATM90E26-YU | SSOP-28 | 현재 기준 계량칩
기능 구분 | 구현 주체 | 비고
전압, 전류, 전력, 전력량, 주파수 | ATM90E26-YU | 계량칩 직접 계측
RS-485 통신, 프로토콜, 이벤트 | STM32L053R8T6 | DCU 통신 처리
과전류/과전압 판단, 릴레이 제어 | STM32L053R8T6 | ATM90 측정값 기반 MCU 판단
로그, 상태 관리, 서버 이벤트 | STM32L053R8T6 | 펌웨어 처리
핀 분류 기준
필수: 1차 제품에서 반드시 회로 반영
권장: 가능하면 반영하면 좋은 핀
확장: 2차 기능 또는 생산/디버그용 여유 핀

## Slide 2
MCU 필수 핀
구분 | MCU 핀 | 기능 | 연결 대상 | 비고
시스템 | VDD, VSS | MCU 전원 / GND | 전원부 | 기본 전원
시스템 | NRST | 하드웨어 리셋 | SWD / Reset 회로 | 디버그 및 복구
시스템 | SWDIO, SWCLK | SWD 디버그 | 디버거 | 초기 개발 필수
클럭 | OSC_IN, OSC_OUT | 외부 크리스탈 | 클럭 회로 | 정확도 요구 기준 검토
계량칩 SPI | PA5 | SPI1_SCK | ATM90 SCLK | 필수
계량칩 SPI | PA6 | SPI1_MISO | ATM90 SDO | 필수
계량칩 SPI | PA7 | SPI1_MOSI | ATM90 SDI | 필수
계량칩 GPIO | PB6 | ATM90 CS 제어 | ATM90 CS | 필수
계량칩 GPIO | PB7 | ATM90 Reset 제어 | ATM90 Reset | 필수
RS-485 | PA2 | USART2_TX | RS-485 Transceiver | DCU 송신
RS-485 | PA3 | USART2_RX | RS-485 Transceiver | DCU 수신
RS-485 | PA1 | DE/RE 제어 | RS-485 Transceiver | 방향 제어
릴레이 | PB0 | 릴레이 구동 출력 | Relay Driver | ON/OFF 제어

## Slide 3
MCU 권장 핀 및 확장 핀
구분 | MCU 핀 | 기능 | 연결 대상 | 비고
릴레이 | PB1 | 릴레이 피드백 입력 | Relay Feedback | 실제 동작 확인용
서비스 UART | PA9 | USART1_TX | 서비스 포트 | 로그 / 공정 / 점검
서비스 UART | PA10 | USART1_RX | 서비스 포트 | 로그 / 공정 / 점검
상태 표시 | PC8 | RUN LED | LED | 제품 상태 표시
상태 표시 | PC9 | FAULT LED | LED | Fault 표시
구분 | MCU 핀 | 기능 | 연결 대상 | 비고
ATM90 IRQ | PB10 | 외부 인터럽트 입력 | ATM90 IRQ | 이벤트 기반 처리
ATM90 WarnOut | PB11 | 경고 입력 | ATM90 WarnOut | sag / checksum 이상
ATM90 ZX | PB12 | 영점 통과 입력 | ATM90 ZX | 릴레이 제어 고도화
ATM90 CF1 | PB13 | 에너지 펄스 입력 | ATM90 CF1 | 생산 보정 / 검증
ATM90 CF2 | PB14 | 에너지 펄스 입력 | ATM90 CF2 | 생산 보정 / 검증

## Slide 4
ATM90E26 전원 / 계측 입력 핀
핀명 | 핀 번호 | 기능 | 현재 사용 계획 | 필수 여부 | 비고
DVDD | 3 | 디지털 전원 | 사용 | 필수 | 전원 인가
DGND | 2 | 디지털 GND | 사용 | 필수 | GND
AVDD | 5 | 아날로그 전원 | 사용 | 필수 | 전원 인가
AGND | 6, 14 | 아날로그 GND | 사용 | 필수 | GND
Vref | 13 | 기준 전압 | 사용 | 필수 | 데이터시트 권장 회로 적용
Reset | 4 | 칩 리셋 | MCU GPIO 연결 | 필수 | PB7 권장
I1P | 10 | L line 전류 + 입력 | 사용 | 필수 | 주 전류 채널
I1N | 11 | L line 전류 - 입력 | 사용 | 필수 | 주 전류 채널
VP | 16 | 전압 + 입력 | 사용 | 필수 | 전압 측정
VN | 15 | 전압 - 입력 | 사용 | 필수 | 전압 측정
I2P | 7 | N line 전류 + 입력 | 미정 / 열어둠 | 권장 | 확장 검토
I2N | 8 | N line 전류 - 입력 | 미정 / 열어둠 | 권장 | 확장 검토

## Slide 5
ATM90E26 통신 / 설정 / 보조 출력 핀
핀명 | 핀 번호 | 기능 | 현재 사용 계획 | 필수 여부 | 비고
USEL | 12 | UART/SPI 선택 | 고정 설정 | 필수 | 현재는 SPI 사용 기준
CS | 24 | SPI chip select | MCU 연결 | 필수 | MCU PB6 권장
SCLK | 25 | SPI clock | MCU 연결 | 필수 | MCU PA5 권장
SDO/UTX | 26 | SPI MISO / UART TX | MCU 연결 | 필수 | MCU PA6 권장
SDI/URX | 27 | SPI MOSI / UART RX | MCU 연결 | 필수 | MCU PA7 권장
MMD1 | 1 | metering mode 설정 | 고정 설정 | 필수 | 하드웨어 strap
MMD0 | 28 | metering mode 설정 | 고정 설정 | 필수 | 하드웨어 strap
WarnOut | 17 | 경고 출력 | 가능하면 연결 | 권장 | sag / 오류 감시
CF1 | 18 | 에너지 펄스 출력 | 가능하면 연결 | 권장 | 생산 보정 / 검증
CF2 | 19 | 에너지 펄스 출력 | 가능하면 연결 | 권장 | 생산 보정 / 검증
IRQ | 20 | 인터럽트 출력 | 가능하면 연결 | 권장 | 이벤트 기반 처리
ZX | 21 | 영점 통과 출력 | 가능하면 연결 | 권장 | 릴레이 제어 최적화
OSCI | 22 | 크리스탈 입력 | 사용 | 필수 | 데이터시트 권장
OSCO | 23 | 크리스탈 출력 | 사용 | 필수 | 데이터시트 권장
Resv_Low | 9 | Reserved, GND 연결 | 사용 | 필수 | 데이터시트 준수

## Slide 6
MCU ↔ ATM90 연결 요약 및 HW 반영 요청
구간 | MCU 핀 | ATM90 핀 | 기능 | 우선순위
SPI Clock | PA5 | SCLK(25) | SPI clock | 필수
SPI MISO | PA6 | SDO(26) | ATM90 -> MCU | 필수
SPI MOSI | PA7 | SDI(27) | MCU -> ATM90 | 필수
SPI CS | PB6 | CS(24) | chip select | 필수
Reset | PB7 | Reset(4) | 칩 리셋 | 필수
IRQ | PB10 | IRQ(20) | 이벤트 인터럽트 | 권장
WarnOut | PB11 | WarnOut(17) | 경고 입력 | 권장
ZX | PB12 | ZX(21) | 영점 통과 | 권장
CF1 | PB13 | CF1(18) | 에너지 펄스 | 권장
CF2 | PB14 | CF2(19) | 에너지 펄스 | 권장
HW팀 반드시 반영
MCU 기본: 전원, GND, NRST, SWDIO, SWCLK
MCU 통신: USART2 TX/RX + DE/RE
MCU 제어: 릴레이 구동 GPIO
MCU ↔ ATM90: SPI1 + CS + Reset
ATM90 기본: 전원, GND, Vref, OSCI/OSCO, I1P/I1N, VP/VN
ATM90 설정: USEL, MMD1, MMD0, Reserved 핀 데이터시트 준수
가능하면 반영
릴레이 피드백 입력
서비스 UART (USART1)
상태 LED 2개
ATM90 보조핀: IRQ, WarnOut, ZX, CF1, CF2
I2P / I2N 확장 여지