## Slide 1
STM32L053R8T6 핀 순서 정리
LQFP64 / 필수 핀 기능만 빨간색 / 비필수는 검정색
1
VLCD
LCD 전원 출력 (2차이후)
2
PC13
GPIO / RTC / Wakeup (2차이후)
3
PC14-OSC32_IN
LSE 크리스탈 입력 (2차이후)
4
PC15-OSC32_OUT
LSE 크리스탈 출력 (2차이후)
5
PH0-OSC_IN
HSE 크리스탈 입력
6
PH1-OSC_OUT
HSE 크리스탈 출력
7
NRST
MCU 리셋
8
PC0
GPIO (2차이후)
9
PC1
GPIO (2차이후)
10
PC2
GPIO (2차이후)
11
PC3
GPIO (2차이후)
12
VSSA
아날로그 GND
13
VDDA
아날로그 전원
14
PA0
GPIO / ADC (2차이후)
15
PA1
RS-485 DE/RE 제어
16
PA2
USART2_TX
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
PB12
ATM90 ZX 입력 (2차이후)
34
PB13
ATM90 CF1 입력 (2차이후)
35
PB14
ATM90 CF2 입력 (2차이후)
36
PB15
GPIO (2차이후)
37
PC6
GPIO (2차이후)
38
PC7
GPIO (2차이후)
39
PC8
RUN LED (2차이후)
40
PC9
FAULT LED (2차이후)
41
PA8
GPIO (2차이후)
42
PA9
USART1_TX (2차이후)
43
PA10
USART1_RX (2차이후)
44
PA11
USB DM (2차이후)
45
PA12
USB DP (2차이후)
46
PA13
SWDIO
47
VDD_USB
USB 전원
48
VSS
GND
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
빨간색: 필수 핀 / 검정색: 비필수, 미정, 2차이후

## Slide 2
STM32L053R8T6 핀 정리표 (1번 ~ 32번)
핀 번호 | 핀명 | 기능 | 사용 계획 | 필수 여부 | 비고
1 | VLCD | LCD 전원 출력 (2차이후) | 미정 | 비필수 | LCD 미사용 기준
2 | PC13 | GPIO / RTC / Wakeup (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
3 | PC14-OSC32_IN | LSE 크리스탈 입력 (2차이후) | 미정 | 비필수 | RTC 정밀도 필요 시
4 | PC15-OSC32_OUT | LSE 크리스탈 출력 (2차이후) | 미정 | 비필수 | RTC 정밀도 필요 시
5 | PH0-OSC_IN | HSE 크리스탈 입력 | 미정 | 비필수 | 클럭 정밀도 검토
6 | PH1-OSC_OUT | HSE 크리스탈 출력 | 미정 | 비필수 | 클럭 정밀도 검토
7 | NRST | MCU 리셋 | 사용 | 필수 | 디버그 / 복구 필수
8 | PC0 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
9 | PC1 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
10 | PC2 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
11 | PC3 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
12 | VSSA | 아날로그 GND | 사용 | 필수 | ADC / 아날로그 기준
13 | VDDA | 아날로그 전원 | 사용 | 필수 | ADC / 아날로그 기준
14 | PA0 | GPIO / ADC (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
15 | PA1 | RS-485 DE/RE 제어 | 사용 | 필수 | DCU 통신 방향 제어
16 | PA2 | USART2_TX | 사용 | 필수 | RS-485 TX
17 | PA3 | USART2_RX | 사용 | 필수 | RS-485 RX
18 | VSS | GND | 사용 | 필수 | 기본 전원
19 | VDD | 디지털 전원 | 사용 | 필수 | 기본 전원
20 | PA4 | GPIO / ADC (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
21 | PA5 | SPI1_SCK | 사용 | 필수 | ATM90E26 SCLK
22 | PA6 | SPI1_MISO | 사용 | 필수 | ATM90E26 SDO
23 | PA7 | SPI1_MOSI | 사용 | 필수 | ATM90E26 SDI
24 | PC4 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
25 | PC5 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
26 | PB0 | 릴레이 구동 출력 | 사용 | 필수 | Relay Driver
27 | PB1 | 릴레이 피드백 입력 | 미정 | 비필수 | 가능하면 반영
28 | PB2 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
29 | PB10 | ATM90 IRQ 입력 (2차이후) | 미정 | 비필수 | 이벤트 기반 처리
30 | PB11 | ATM90 WarnOut 입력 (2차이후) | 미정 | 비필수 | sag / checksum 감시
31 | VSS | GND | 사용 | 필수 | 기본 전원
32 | VDD | 디지털 전원 | 사용 | 필수 | 기본 전원

## Slide 3
STM32L053R8T6 핀 정리표 (33번 ~ 64번)
핀 번호 | 핀명 | 기능 | 사용 계획 | 필수 여부 | 비고
33 | PB12 | ATM90 ZX 입력 (2차이후) | 미정 | 비필수 | 릴레이 제어 고도화
34 | PB13 | ATM90 CF1 입력 (2차이후) | 미정 | 비필수 | 생산 보정 / 검증
35 | PB14 | ATM90 CF2 입력 (2차이후) | 미정 | 비필수 | 생산 보정 / 검증
36 | PB15 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
37 | PC6 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
38 | PC7 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
39 | PC8 | RUN LED (2차이후) | 미정 | 비필수 | 상태 표시
40 | PC9 | FAULT LED (2차이후) | 미정 | 비필수 | 상태 표시
41 | PA8 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
42 | PA9 | USART1_TX (2차이후) | 미정 | 비필수 | 서비스 UART
43 | PA10 | USART1_RX (2차이후) | 미정 | 비필수 | 서비스 UART
44 | PA11 | USB DM (2차이후) | 미정 | 비필수 | USB 미사용 기준
45 | PA12 | USB DP (2차이후) | 미정 | 비필수 | USB 미사용 기준
46 | PA13 | SWDIO | 사용 | 필수 | 디버그 필수
47 | VDD_USB | USB 전원 | 미정 | 비필수 | USB 사용 여부 검토
48 | VSS | GND | 사용 | 필수 | 기본 전원
49 | PA14 | SWCLK | 사용 | 필수 | 디버그 필수
50 | PA15 | GPIO / SWD (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
51 | PC10 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
52 | PC11 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
53 | PC12 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
54 | PD2 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
55 | PB3 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
56 | PB4 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
57 | PB5 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
58 | PB6 | ATM90 CS 제어 | 사용 | 필수 | SPI chip select
59 | PB7 | ATM90 Reset 제어 | 사용 | 필수 | 칩 초기화
60 | BOOT0 | 부트 모드 설정 | 고정 설정 | 필수 | 부트 조건 고정
61 | PB8 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
62 | PB9 | GPIO (2차이후) | 미정 | 비필수 | 확장 여유
63 | VSS | GND | 사용 | 필수 | 기본 전원
64 | VDD | 디지털 전원 | 사용 | 필수 | 기본 전원